## Slide 1
M.D.C.
H.A.C.C.P.
Cours global de base
Participants : 1ère diététique - Haulot

## Slide 2
M.D.C.
?
H.A.C.C.P.
Hazard
Analysis
Critical
Control
Point
Se traduit par :
Analyse des Dangers –
Points Critiques
Pour leur Contrôle
1 / 10

## Slide 3
M.D.C.
2 / 10

## Slide 4
M.D.C.
Rappel des dangers
Biologiques
Chimique
Physique
16
dont
12
2
2

## Slide 5
M.D.C.
Contamination biologique
Provoquée par la présence de microbes :
Soit en trop grand nombre (norme)
Soit par leur seule présence (1 suffit)
1 / 2
?

## Slide 6
Origine des problèmes microbiens
Hygiène personnelle
Défaut de nettoyage désinfection
Matières premières
Problème de température de conservation
Mauvaise température de cuisson
Mauvais couple « temps / température »
  en pasteurisation ou stérilisation
Souvent combinaison de deux ou plusieurs facteurs
Etc ..
M.D.C.
2 / 2

## Slide 7
M.D.C.
Contamination chimique
Présence dans le produit fini de matières qui
s’y sont dissoutes :
Produits détergents
Produits désinfectants
Soude caustique
Benzène (cas de Perrier)
Métaux lourds
Pollution par emballage
Huile ou graisse
Urine de rongeurs
Fientes d’oiseaux
Salive
Etc ……
Pour rappel :
Les problèmes liés
à la dioxine
1 / 2

## Slide 8
Origine des problèmes chimiques
Non respect des procédures (rinçage pour
détergent, désinfectant, soude)
Matières premières (métaux lourds)
Travail dangereux des mécaniciens (huile, graisse)
Etanchéité usine (rongeurs, oiseaux, …)
Hygiène personnelle (salive = goûter avec le doigt)
M.D.C.
2 / 2

## Slide 9
M.D.C.
Contamination physique
Présence dans le produit fini d’objets qui le
rendent impropre à la consommation, dangereux
pour le consommateur :
Vis, écrous, particules métalliques, échardes de bois
lames de rasoir, demi souris, trombone, élastique,
morceaux de verre, papier collant, cheveux,
fragment de vernis à ongles, insectes, punaises, bague,
bic, crayon, Etc, Etc, Etc, ………………………………………………………………………………………………
1 / 2

## Slide 10
Origine des problèmes physiques
Pas de contrôle sur matériel entretien (écrous, vis)
Objets inutiles (punaises, élastiques, trombone)
Usine non étanche (insectes, souris)
Hygiène personnelle (cheveux, vernis, bague)
Manque de rigueur des manipulations (lame rasoir)
Mauvaises habitudes (bic, crayon)
M.D.C.
2 / 2

## Slide 11
M.D.C.
Les 7 principes
Les 14 étapes
2

## Slide 12
M.D.C.
Imbrication « Etapes – Principes »
Il y a 14 étapes à respecter pour mettre au point
le dossier HACCP.
On parle également de 7 principes.
Ceux-ci correspondent en fait aux étapes 7 à 13
Ils seront donc étudiés ensemble après la liste
comparative reprise ci-après
1 / 2

## Slide 13
M.D.C.
Etapes Principes
Constituer l’équipe HACCP
Définir le champ de l’étude
Définir le produit
Définir l’utilisation prévue
Diagramme de fabrication
Confirmer diagramme
Lister dangers et mesures préventives 1
Déterminer les CCP 2
Etablir les limites critiques 3
Etablir le système de surveillance 4
Etablir plan d’actions correctives 5
Etablir une documentation 6
Vérifier le système 7
Réaliser une revue
1 / 2

## Slide 14
M.D.C.
Etape 1
Constituer l’équipe HACCP
4

## Slide 15
M.D.C.
Equipe HACCP
Cela commence par un engagement de la direction
qui va mandater une équipe.
Equipe constituée de personnes possédant connaissances
spécifiques et expérience appropriée
Base :
Production
Emballage
Ingénierie
Assurance qualité
1 / 2

## Slide 16
M.D.C.
Equipe HACCP
L’équipe doit pouvoir faire appel à des experts
internes ou externes
Internes :
Marketing – R & D – Achats – Commercial –
Maintenance – Etc ..
Externes :
Consultants - Laboratoires
2 / 2

## Slide 17
M.D.C.
Etape 2
Définir le champ de l’étude
6

## Slide 18
M.D.C.
1 / 6
Définir le champ de l’étude
L’étude porte toujours sur un couple
produit – procédé (de fabrication)
Il y a danger de se perdre dans trop de détails
Exemple : comparaison entre :
1 fabricant de boulettes cuites
1 restaurant avec sandwichs
1

## Slide 19
M.D.C.
2 / 6
Fabrication de boulettes cuites
Viandes
(frigo)
Epices
(T.A.)
Mélange
Mise en forme
Cuisson
Refroid.
Stockage
(frigo)
Expédition

## Slide 20
M.D.C.
3 / 6
Américain
Fromage
Jambon cuit
Club
Jambon cru
Saumon
Salade viande
Salade poisson
Crevettes
Crabe
Rôti bœuf
Rôti porc
-
Type pain
Crudités
Oeufs
Sandwichs

## Slide 21
M.D.C.
4 / 6
On pourra travailler par gammes de produits
et donc effectuer des regroupements qui vont
faciliter l’étude.
On pourra, par exemple, regrouper les sandwichs
à base de produits cuits et ceux à base de produits
crus

## Slide 22
M.D.C.
5 / 6
2
Définir les limites amonts et aval
Habituellement, elles vont de soi :
Depuis réception des matières premières
Jusqu’à sortie usine (ou point de distribution)
On pourrait cependant imaginer une étude
HACCP portant sur une partie du process
qui présente des risques particuliers

## Slide 23
M.D.C.
6 / 6
3
Déterminer les types de danger
On dresse la liste des dangers connus ou prévisibles
On y retrouvera les dangers :
Biologiques
Chimiques
Physiques
Dépendants du produit, du process et du milieu
de travail

## Slide 24
M.D.C.
Etape 3
Rassembler les données
relatives au(x) produit(s)
5

## Slide 25
M.D.C.
1 / 5
Rassembler les données relatives au produit
Ceci concerne :
Les matières premières
Les produits intermédiaires
Les produits finis

## Slide 26
M.D.C.
2 / 5
Matières premières
Ces matières seront parties intégrantes du produit
fini et donc :
Sont-elles sensibles à certains dangers ?
Quel est leur dosage ?
Ont-elles des propriétés allergènes ?
On doit donc connaître :
Les ingrédients, leurs pourcentages, les matériaux
d’emballage, la méthode de transport, les
caractéristiques physico-chimiques (PH, activité
de l’eau, viscosité, température, concentration, etc.),
microbiologiques, conditions de mises en œuvre et
de conservation, etc..

## Slide 27
M.D.C.
3 / 5
Produits intermédiaires
Définition :
Produit qui sert à la fabrication sans entrer dans la
composition du produit fini (vapeur, saumure, ..)
Produit qui entre dans la composition du produit
fini mais préparé « en dehors », par exemple en batchs
(colorants, sirops, …)
Le degré de compréhension est identique à ce qui vient
d’être vu pour les matières premières

## Slide 28
M.D.C.
4 / 5
Produit fini
A connaître :
Composition
Volume – conditionnement
Structure
Charge microbienne
Emballage (exemple : athmosphère modifiée)
Etiquetage
Conditions de stockage (température)
Durée de vie
Conditions de distribution
Conditions d’utilisation

## Slide 29
M.D.C.
5 / 5
Il s’agit donc de connaître :
Tous les ingrédients
Les risques qui y sont liés
Les problèmes d’interaction pendant le mélange
Tout le process de fabrication
Les caractéristiques du produit fini
Les conditions d’utilisation
Etc.
On aura ainsi une bonne connaissance des dangers
potentiels liés au produit
C’est exactement le but recherché

## Slide 30
M.D.C.
Etape 4
Identifier l’utilisation attendue
2

## Slide 31
M.D.C.
1 / 1
Utilisation attendue
Durée de vie du produit
- Date limite de consommation ou
- Date limite de conservation
Mode d’emploi et Instructions
- Modalités normales d’utilisation
- Instructions d’utilisation
- Déviations raisonnablement prévisibles
- Possibilités d’utilisation fautive
- Public cible

## Slide 32
M.D.C.
Etape 5
Construire un
diagramme de fabrication
4

## Slide 33
M.D.C.
1 / 4
Pour construire un diagramme, il faut connaître :
Plans des locaux et équipement
Flux des liquides et solides
Nature des opérations et leur fonction
Paramètres de temps (fabrication, attentes,..)
Procédures nettoyage et désinfection
Hygiène générale
Séparation des zones à risques
Conditions de stockage
Conditions de distribution
Instructions en cours pour utilisation produit

## Slide 34
M.D.C.
2 / 4
Il n’y a pas de règles obligatoires pour la
réalisation du diagramme de fabrication mais
un certain formalisme permettra de clarifier
le document qui risque d’être complexe
Réception produits
Matières premières
Produits intermédiaires
Produits finis
Déchets
Etapes de fabrication
Etapes de stockage
Contrôles
Distribution
Voir ..

## Slide 35
M.D.C.
3 / 4
Exemple :
Réception MP1
Récep. MP 2,3
Récep. MP 4
Voir diag.
5
MP 1
MP 2
MP 3
MP 4
MP 5
MP 6
T.A.
< 4°
< -18°
Dosage
Pesage
Découpe
Dosage
Lavage
Décongél.
Découpe
Mélange
1 + 2
Mélange
3 + 4
5 + 6
Déchets
Déchets
Prod. Inter.
T.A.
Cuisson
20’ à 75°
Incorpor.
Refroidiss.
Mélange
Conditionn.
Détecteur
Prod.fini
2 à 4°
Distribution

## Slide 36
M.D.C.
4 / 4
A la vue d’un tel diagramme, on comprend
mieux l’importance qu’il y a à pouvoir disposer
du support de :
Responsable production
Responsable technique
Service entretien
Marketing
Etc ..

## Slide 37
M.D.C.
Etape 6
Vérifier le
diagramme de fabrication
2

## Slide 38
M.D.C.
1 / 2
La confirmation du diagramme se fait :
Sur la ligne de fabrication
En le confrontant à la réalité du terrain
Aux heures de fonctionnement de l’atelier
Sur la totalité des étapes de fabrication
Tous les oublis ou erreurs seront notés pour
corriger le diagramme.

## Slide 39
M.D.C.
2 / 2
Cette étape conditionne la bonne fin de
la première partie du travail.
Seule une connaissance parfaite des process
de fabrication permettra un travail sérieux
sur les dangers associés à ces process.
Cette étape est primordiale

## Slide 40
M.D.C.
Etape 7
Principe 1
Lister les dangers et les
mesures préventives
10

## Slide 41
M.D.C.
1 / 4
1
Lister les dangers et les mesures préventives
Nature du danger
Physique
Chimique
Biologique
Corps étrangers tels bois, verre,
plastiques, vis, écrous, punaises,
papier collant, morceau de métal,
lames de rasoir, trombones, etc.
Pesticides, résidus de nettoyage,
huiles, graisses de machine,
pesticides, engrais, vernis, peinture, etc.
Bactéries, virus, toxines, etc..

## Slide 42
M.D.C.
2 / 4
2
Lister les dangers et les mesures préventives
Causes du danger
Une cause est une pratique, un facteur, une
situation responsable de l’introduction ou de
l’aggravation jusqu’à un niveau inacceptable
d’un danger à chaque opération
Exemples :
Frigo en panne : aggravation du problème microbien
Entretien machine : écrous, huile, graisse
Palettes en bois : échardes
Mains sales : apport de microbes

## Slide 43
M.D.C.
3 / 4
2
Lister les dangers et les mesures préventives
Causes du danger
Pour identifier les dangers, on peut utiliser la
méthode des 5 M.
On travaille :
avec du Matériel
avec de la Main d’œuvre
dans un Milieu donné
suivant une certaine Méthode
avec des Matières
Toute cause pourra être attribuée à 1 ou plusieurs de
ces facteurs. (important pour définir les actions futures)

## Slide 44
M.D.C.
4 / 4
2
Lister les dangers et les mesures préventives
Causes du danger
Attention :
Les causes de danger se définissent sur base :
des conditions de fonctionnement « normales »
des anomalies de fonctionnement
des dérives de process
des opérations fautives
des défaillances
On essaye de tenir compte de toutes les déviations
raisonnablement prévisibles.

## Slide 45
M.D.C.
Etape 8
Principe 2
Déterminer les C.C.P.
7

## Slide 46
M.D.C.
1 / 7
Déterminer les CCP
Définition
Un CCP est une étape, un point, une procédure où
un risque inacceptable peut être éliminé ou réduit.
Une matière première peut également être un CCP
+ Notion de CP

## Slide 47
M.D.C.
2 / 7
Déterminer les CCP
A chaque étape de production, on détermine s’il
s’agit d’un CCP ou non (voir ci-après)
Il faudra développer et formaliser les mesures
préventives et les procédures de surveillance
nécessaires à la mise sous contrôle du CCP
Pour la détermination, on va s’aider d’un arbre
de décision basé sur 4 questions (+ 1 complémentaire)

## Slide 48
M.D.C.
3 / 7
Arbre de décision
Q1 : Des mesures préventives sont-elles en place ?
Oui
Non
Q1a : Des mesures préventives
sont-elles nécessaires
pour la sécurité produit ?
Vers Q2
Non
STOP
Oui
Modifier l’étape,
le procédé ou le
produit

## Slide 49
M.D.C.
4 / 7
Arbre de décision (suite : il y a prévention + nécessaires)
Q2 : Cette étape est-elle destinée à éliminer le danger
ou à en réduire l’occurrence à un niveau acceptable ?
Oui
Non
Vers Q3
C.C.P.

## Slide 50
M.D.C.
5 / 7
Arbre de décision (suite : prévention sans élimination)
Q3 : Une contamination peut-elle intervenir à cette
étape ou le danger peut-il s’accroître
jusqu’à un niveau inacceptable ?
Non
Oui
Vers Q4
STOP

## Slide 51
M.D.C.
6 / 7
Arbre de décision (suite : prévention sans élimination
avec danger)
Q4 : Une étape ultérieure peut-elle éliminer le danger
ou en réduire l’occurrence à un niveau acceptable ?
Non
Oui
STOP
C.C.P.

## Slide 52
M.D.C.
7 / 7
Arbre de décision
En résumé :
A chaque étape, on vérifie s’il y a un danger pour le
produit fini et si une étape ultérieure ne va pas
éliminer le problème
Suivant les réponses on a un CCP ou non

## Slide 53
M.D.C.
Etape 9
Principe 3
Etablir les limites
critiques des C.C.P.
2

## Slide 54
M.D.C.
1 / 2
Limites critiques et tolérances
Une limite critique est la valeur qui sépare
l’acceptable de l’inacceptable, elle correspond
aux valeurs extrêmes acceptables au regard
de la sécurité du produit.
On identifie les caractéristiques à surveiller.
Elles doivent être facilement observables et mesurables
Types : Exemples :
Température 4°c. tolérance jusqu’à 6°c.
PH 4,5 tolérance +/- 0,2
Temps entre 30 et 35 minutes
Nombre de germes absence
Paramètres sensoriels aspect, texture, couleur,..

## Slide 55
M.D.C.
2 / 2
Limites critiques
Une limite critique doit être basée sur des données
incontestables.
Elles peuvent être déduites de multiples sources :
Textes législatifs
Codes de bonnes pratiques
Elle doivent cependant être adaptées aux exigences
établies pour le produit fini.

## Slide 56
M.D.C.
Etape 10
Principe 4
Etablir le système de
surveillance des C.C.P.
2

## Slide 57
M.D.C.
1 / 2
Système de surveillance
On décrit les méthodes de mesure qui permettent
de s’assurer que les limites critiques ne sont pas
dépassées et, partant, que le C.C.P. est maîtrisé.
Idéalement, la surveillance doit pouvoir se faire
en continu et fournir des informations en temps
réel.
Si c’est impossible, la fréquence doit être suffisante
pour assurer le contrôle du C.C.P.

## Slide 58
M.D.C.
2 / 2
Système de surveillance
L’idéal est représenté par des mesures directes
et immédiates :
Observations visuelles (couleur,..)
Mesures physiques (températures, pression,..)
Mesures chimiques (PH,..)
Les analyses microbiologiques sont peu utilisables
(temps) mais restent incontournables pour vérifier
que le système fonctionne bien dans tous les cas où
on craint une présence microbienne.

## Slide 59
M.D.C.
Etape 11
Principe 5
Etablir un plan
d’actions correctives
3

## Slide 60
M.D.C.
1 / 3
Plan d’actions correctives
Il s’agit de procédures à suivre en cas de dépassement
des limites critiques.
Elles visent à rétablir la maîtrise des C.C.P.
Elles indiquent également le devenir des produits
non conformes
Les actions correctives doivent être prévues
pour chaque C.C.P.

## Slide 61
M.D.C.
2 / 3
Plan d’actions correctives
Les plans doivent comprendre :
La nature de la déviation
La cause de la déviation (prévisible)
Les méthodes pour établir l’action corrective
Les modes opératoires
Le traitement des produits défectueux
Les responsabilités de décision et d’exécution
L’enregistrement des résultats
Lorsqu’une action corrective a été déclenchée et
que l’on maîtrise à nouveau le CCP, il est parfois
utile de faire une revue de système pour éviter son
renouvellement.

## Slide 62
M.D.C.
3 / 3
Ne jamais oublier qu’un produit fini
qui a subi un accident non détecté
finit toujours dans la bouche d’un
consommateur.

## Slide 63
M.D.C.
Etape 12
Principe 6
Etablir une documentation
3

## Slide 64
M.D.C.
1 / 2
Documentation
L’équipe HACCP doit concevoir une documentation
comprennant :
Le système mis en place
  Les procédures
  Les modes opératoires
  Les instructions de travail
  Les documents relatifs aux étapes 1 à 11
Les enregistrements
  Résultats, observations, fiches de contrôle
  Rapports, reprises des décisions

## Slide 65
M.D.C.
2 / 2
Documentation
Les enregistrements sont un des éléments essentiels
du système HACCP car ils constituent une preuve
objective de l’application permanente et de
l’efficacité du système.
Ils seront d’ailleurs exigés par tout inspecteur.

## Slide 66
M.D.C.
Etape 13
Principe 7
Vérifier le système
2

## Slide 67
M.D.C.
1 / 1
Vérifier le système
Un dossier HACCP doit être « vivant » et on
doit s’assurer périodiquement de sa validité.
La fréquence doit être suffisante pour valider
le système
Les modalités de vérification doivent être
formalisées avec un enregistrement des
résultats
On doit viser l’amélioration continue

## Slide 68
M.D.C.
Etape 14
Réaliser une revue
2

## Slide 69
M.D.C.
1 / 2
Revue
Une revue du système doit être faite :
à intervalle régulier
chaque fois qu’un élément nouveau le justifie (*)
C’est l’évaluation formalisée de l’état et de
l’adéquation du système pa rapport à la
politique de maîtrise des dangers.

## Slide 70
M.D.C.
2 / 2
Element nouveau :
Nouvelles matières premières
Nouvelle formule du produit
Nouvelles conditions de fabrication
Nouveau matériel ou équipement
Modification du stockage
Modification de la distribution
Mais aussi :
Informations scientifiques nouvelles
Informations épidémiologiques
Habitudes des consommateurs
Prévoir les fréquences de révision, les
conditions, les documents à utiliser,…

## Slide 71
M.D.C.
Résumé et avantages
du système HACCP
2

## Slide 72
M.D.C.
1 / 2
En résumé, le dossier HACCP se fait en 3 étapes :
1. Acquérir une connaissance parfaite du produit
2. Analyser les dangers, définir les CCP et les
limites admissibles
3. Garder le système en adéquation avec la
maîtrise des dangers

## Slide 73
M.D.C.
2 / 2
Les avantages du système HACCP
Répondre à la législation
Répondre aux exigences du client
Renforcer le système d’assurance qualité
Aider à la conception de nouveaux produits
Répondre à un problème ponctuel